| Выпрямительная полочная система мощностью 2,6 кВт | Cordex™ 650 Вт Модульные выпрямительные полочные системы |
| --- | --- |

|  | Выпрямители | Контроллер | Панель распределения | Заказной номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система высотой 2RU, установленная на полке 12”, с монтажом заподлицо (12” Flush Mount 2RU) | CXCR 48-650Wx 2 шт. | CXCI x 1 шт. | CXD с двумя выключателями | 030-776-20 |
| Система высотой 2RU, установленная на полке 19”, с монтажом заподлицо (19” Flush Mount 2RU) | CXCR 48-650W x 4 шт. | CXCI x 1 шт. | CXD с выключателями вставного типа («bullet») | 030-728-20 |
| Система высотой 2RU, установленная на полке 19”, с монтажом заподлицо (19” Flush Mount 2RU) | CXCR 48-650W x 5 шт. | CXCI x 1 шт. | Дополнительное увеличение мощности из-за использования внешней распределительной панели | 030-782-20 |
| Система высотой 3RU, установленная на полке 23”, с монтажом по центру (23” Center Mount 3RU) | CXCR 48-650W x 4 шт. | CXCM3 x 1 шт. | CXD с выключателями вставного типа и опцией предохранителей типа GMT | 030-725-20 |

> Выпрямительные системы с напряжением 48 В постоянного тока,

встроенные в полку, мощностью до 2,6 кВт

> Увеличение мощности систем с напряжением 48 В постоянного тока до 3,2 кВт

> Установка в стойки со стандартами ширины 12”, 19” и 23”

> Разработаны в соответствии со стандартами CSA, UL, CE, FCC & C-Tick

Серия выпрямителей Cordex включает в себя полный диапазон выпрямительных полочных систем с модулями мощностью 650 Вт для использования в различных применениях в области телекоммуникаций.

Диапазон модульных систем Cordex 650W начинается с умощненной выпрямительной системы 3,2 кВт со встроенным контроллером CXCI  в полку 19” и заканчивается полностью интегрированной системой для полки 23” с контроллером CXCM3 и распределительным модулем. Распределительные модули доступны со вставными выключателями и опцией предохранителей типа GMT. Особая система мощностью 1,3 кВт, встроенная в полку 12”, доступна как опция для использования в портативных системах или шкафу типа Tempest, рассчитанного для уличных применений.

Модульные выпрямительные полочные системы Cordex 650W

| Системы, встроенные в полку 12” | Заказной номер 030-776-20. Выпрямительная система Cordex 1.3kW мощностью 1,3 кВт с контроллером CXCI и распределительным модулем для выключателей, установленная на полке. |
| --- | --- |
| Системы, встроенные в полку 19/23” | Заказной номер 030-728-20. Выпрямительная система Cordex 2.6kW мощностью 2,6 кВт с контроллером CXCI и распределительным модулем для выключателей вставного типа, установленная на полке. | Заказной номер 030-782-20. Умощненная выпрямительная система Cordex 3.2kW мощностью 3,2 кВт с контроллером CXCI, установленная на полке. Опция – шунт LVD с батарейным выключателем. |
| Системы, встроенные в полку 23” | Заказной номер 030-725-20. Выпрямительная система Cordex 2.6kW (монтаж по центру) мощностью 2,6 кВт с контроллером CXCМ3 и распределительным модулем для выключателей вставного типа, установленная на полке. Опция – блок вентилятора. |

| Полки Механические параметры полки 12” Размеры (В х Ш х Г), мм 89 х 267 х 288 Вес: 4,1 кг Механические параметры полки 19” и 19/23” Размеры (В х Ш х Г), мм 89 х 435 х 302 Вес: 6,9 кг Механические параметры полки 23” Размеры (В х Ш х Г), мм 133,3 х 543 х 277 Вес: 9,5 кг | Полки Порты связи CAN: Интерфейс для управления выпрямителями. Ethernet: Интерфейс 10/100 Base-T для использования протоколов TCIP/SNMP Для получения более подробной информации об оборудовании системы смотрите следующие технические описания: Cordex Rectifier CXRC 48-650W #048-640-10 Cordex Controller CXC #048-631-10 |
| --- | --- |
| Примечания: - заказные номера на полки не учитывают модули и выключатели распределительной панели; - вес полок указан без учета модулей; - в размерах не учтены монтажные кронштейны. |  |