Cordex HP™ 2.0кВт

Модульный выпрямитель

с коммутацией режимов

- Выходной ток 41,7А при напряжении 48 В постоянного тока

- Высокий КПД 94%

- Широкий диапазон входного напряжения

- Возможность использования в полках системы Cordex 48-1.8kW

- «Горячая» замена модулей, сверхкомпактный дизайн 2RU

# Различные варианты установки

на открытом пространстве

# Технические данные

| Выпрямительный модуль Cordex HP 2.0kW (p/n 010-622-020) Электрические характеристики Входное напряжение (номинальное): От 187 до 277 В перем. тока Входное напряжение (рабочее): (номинальное):Вход: От 187 до 312 В перем. тока ост. тока Входное напряжение (расширенное): (номинальное):Вход: От 176 до 90 В перем. тока тока Выходная мощность: 2000 Вт/модуль (длительная) Коэффициент мощности: Более 0,99 (нагрузка 50-100%) КНИ: Менее 5% КПД: Более 94,2% Выходное напряжение: От 42 В до 58 В пост. тока Выходной ток: 41,7 А при 48 В пост. тока Стабильность нагрузки: Менее ± 0,5% (статич.) Линейная стабильность: Менее ± 0,5% (статич.) Отклик: ± 2% для нагрузки 40-90%, Время восстановления 2 мс Уровень шума в речевом диапазоне: < 38 дБrnc Уровень шума в широком диапазоне: < 30 мВ СКЗ (10кГц-10МГц) Псофометрический шум: < 2мВ СКЗ Акустический шум: < 60 дБа на расстоянии 1 м Окружающие условия Рабочая температура: От -40 до +55˚C Расширенная раб. температура: От -40 до +75˚C (до 1,8кВт) Температура хранения: От -40 до +85˚C Влажность: От 0 до 95% без конденсации Высота размещения: От -60 до 2000 м Рассеивание тепла: Менее 549 ВТU в час Mеханические параметры Размеры (В х Ш х Г): 86 мм х 102 мм х 270 мм Вес: 2.3 кг Монтаж: В стойку 19”/23” | Полка 19” p/n 030-749-20 для 4 модулей Cordex HP 2.0kW Механические параметры полки 19” Размеры (В х Ш х Г), мм 89 х 438 х 310 Вес: 8.5 кг Монтаж в стойку 19”: Центральное крепление Соединения Вход: Клеммные блоки Выход: Адаптеры шины Заземление каркаса: Сжатая клемма, 6-16 мм² Связь через интерфейс CAN: Разъем типа RJ-12 Cтандарты Безопасность: CSA C22.2 No 60950-1-03 UL 60950-1 1st Edition CE marked IEC/EN 60950-1 IEC/EN 60950-1 ЭМС: ETSI 300 386 Излучение: CFR47 (FCC) Part 15 Class B ICES-03 Class B EN55022 (CISPR 22) Class B C-tick (Australia) EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN55022 (CISPR 22) Class B C-tick (Australia) EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-3-3 Устойчивость: EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-11 ANSI/IEEE C62.41 Cat B3 |
| --- | --- |

# Text boxes

Функциональные возможности серии Cordex являются новейшими инновациями в доступных сегодня технологиях. Эксперты-разработчики объединили высокую эффективность и надежность работы в один компактный выпрямитель.

Выпрямитель Cordex 48-2,0kW обеспечивает высокую плотность мощности. При этом на одной полке 2U стойки 19”  можно устанавливать четыре выпрямителя с встроенным контроллером СХСI.

С помощью системного контроллера CXC можно выполнять локальную и дистанционную установку, настройку и контроль параметров выпрямителя. Уникальная IP технология позволяет проводить полную конфигурацию и мониторинг через Ethernet соединение.