Cordex 24-400W  (400 Вт – 24 В)

Модульный выпрямитель

с коммутацией режимов

|  | Выходной ток 14 А при напряжении 27 В постоянного тока Универсальный вход по напряжению 90 – 320 В переменного тока Коррекция коэффициента мощности Конвекционное (естественное) охлаждение ”Горячая” замена модулей, сверхкомпактный дизайн 2RU |
| --- | --- |

# Различные варианты установки

на открытом пространстве

# Технические данные

| Выпрямительный модуль Cordex CXRC 24-400W (( (заказной номер 010-582-20) Электрические характеристики Входное напряжение: От 90 до 320 В перем. тока Входная частота От 45 до 70 Гц Выходная мощность: 400 Вт/модуль Коэффициент мощности: Более 99% КНИ: Менее 5% КПД: Более 85% (204-240 В пост.) Выходное напряжение: От 20 В до 29 В пост. тока Выходной ток: 14 А при 27 В (макс. 14 А) Стабильность нагрузки: Менее ± 1,5% (статич.) Линейная стабильность: Менее ± 0,1% (статич.) Отклик: ± 10% для нагрузки 50-100%, Время восстановления 10 мс Уровень шума в широком диапазоне: < 10 мВскз, < 100 мВ п-п Псофометрический шум: < 1 мВ Окружающие условия Рабочая температура: От -40 до +50˚C Температура хранения: От -50 до +85˚C Влажность: От 0 до 95% без конденсации Высота размещения: От -500 до 3000 м Рассеивание тепла: Менее 150 ВТU в час Mеханические параметры Размеры (В х Ш х Г): 88,4 мм х 71,6 мм х 242 мм Вес: 1.4 кг Монтаж: В стойку 19”/23” | Полки Механические параметры полки 19” Размеры (В х Ш х Г): 88,9 х 444 х 279 мм Вес: 8,5 кг Монтаж в стойку 19”или 23”: Центральное крепление Монтаж в стойку 19”: заподлицо Cтандарты Безопасность: CSA C22.2 No 60950-1-03 UL 60950-1 1st Edition CE marked IEC/EN 60950-1 IEC/EN 60950-1 ЭМС: ETSI 300 386 Излучение: CFR47 (FCC) Part 15 Class B ICES-03 Class B EN55022 (CISPR 22) Class B C-tick (Australia) EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN55022 (CISPR 22) Class B C-tick (Australia) EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-3-3 Устойчивость: EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-11 ANSI/IEEE C62.41 Cat B3 |
| --- | --- |

# Text boxes

Функциональные возможности серии Cordex являются новейшими инновациями в доступных сегодня технологиях. Эксперты-разработчики объединили высокую эффективность и надежность работы в один компактный выпрямитель.

Выпрямитель Cordex  CXRC 24-400W мощностью 400 Вт обеспечивает высокую плотность мощности. При этом на одной полке высотой 2RU стойки 19”  можно устанавливать до четырех выпрямителей и контроллер. При этом будут обеспечиваться ряд стандартных функций, а также естественное охлаждение будут поддерживать оптимальную рабочую температуру.

С помощью системного контроллера CXC можно выполнять локальную и дистанционную установку, настройку и контроль параметров выпрямителей. Уникальная IP технология позволяет проводить полную конфигурацию и мониторинг через Ethernet соединение.